MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

FKM-Kupplung RESISTOR

FKM-Kupplung RESISTOR in chemischen Industrieleitungen zur oberirdischen Spitzendverbindung gleicher Nennweite. Die FKM-Dichtung sichert die hohe chemische Beständigkeit und die thermische Stabilität bis +180°C.

Rohr 1 				DN/Werkstoff __________________

Rohr 2 				DN/Werkstoff __________________

Artikelnummer 			__________________

____ Stück ____ EP ____ GP

Fabrikat:	MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig 
50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit:		0.6 bar Wasser / - 0.3 bar Vakuum

Hochdruckspülfestigkeit:	120 bar

Dichtungsmaterial:		FKM Fluorkautschuk nach DIN ISO 1629

Edelstahl:			V2A/1.4301, nach DIN EN 10088-2

Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +180°C

Norm/Zulassung:		DIN ISO 1629, CE18